Uchwała Nr LXXIV/1745/02

Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia 20 lutego 2002 r.

o miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru  miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Aleksandrowskiej, Chochoła, Bruzdowej, Spadkowej, Konopnej i Ratajskiej – osiedle „Kochanówka”.

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 7 i art. 26 ustawy z dnia  7 lipca 1994 roku             o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co  następuje :

## ROZDZIAŁ  I

## PRZEPISY  OGÓLNE

§ 1.

Przedmiotem uchwały są ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Aleksandrowskiej, Chochoła, Bruzdowej, Spadkowej, Konopnej i Ratajskiej – osiedle „Kochanówka”, zwanego dalej „planem”, oraz rysunek planu stanowiący załącznik do uchwały, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1 : 2000.

§ 2.

1. Granice obszaru objętego planem wyznaczają:

-  od południa: ulica Aleksandrowska,

-  od zachodu: ulice Chochoła, Bruzdowa, Spadkowa,

-  od północy: ulica Konopna,

- od wschodu: wschodnia granica działek nr 70 i nr 83/3, ulica Ratajska, wschodnia granica działki nr 157, ulica bez nazwy oraz wschodnia granica działek nr 171 i nr 181.

2. Granice obszaru określone są na rysunku planu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 3.

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

- planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, będący przedmiotem niniejszej uchwały;

- rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu, stanowiący załącznik do  uchwały;

- obszarze - należy przez to rozumieć obszar objęty planem w granicach określonych na  rysunku  planu;

- terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony  na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony liczbą oraz symbolami  literowymi;

- działce budowlanej – należy przez to rozumieć nieruchomość lub jej część, która                 w  planie została przeznaczona pod zabudowę;

- adaptacji zabudowy - należy przez to rozumieć zachowanie budynków istniejących,              z możliwością ich modernizacji, przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy;

- zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - należy przez to rozumieć budynki  zawierające od jednego do czterech mieszkań, wolnostojące, bliźniacze, atrialne, szeregowe;

- zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej - należy przez to rozumieć budynki  zawierające więcej niż cztery mieszkania;

- zabudowie usługowej - należy przez to rozumieć budynki i lokale handlowe, gastronomiczne, biurowe oraz rzemieślnicze dla działalności nieuciążliwej w rozumieniu  obowiązujących przepisów prawa;

- intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni terenu działki budowlanej, przy czym powierzchnia całkowita zabudowy jest to suma powierzchni rzutów liczona w obrysie ścian zewnętrznych wszystkich kondygnacji wszystkich budynków (w rozumieniu prawa budowlanego) zlokalizowanych w granicach działki budowlanej;

- powierzchni aktywnej przyrodniczo - należy przez to rozumieć powierzchnię  niezabudowaną i nieutwardzoną, przeznaczoną na zieleń.

§ 4.

Przedmiotem ustaleń planu są:

1) 	przeznaczenie terenów;

2) 	linie rozgraniczające tereny o różnych  funkcjach lub różnych zasadach        zagospodarowania;

- linie rozgraniczające ulice;

- warunki, zasady i standardy kształtowania  zabudowy oraz zagospodarowania terenu            w tym:

- a)  nieprzekraczalne linie zabudowy,

b)  gabaryty obiektów budowlanych,

c)  maksymalne wskaźniki intensywności zabudowy;

5)	zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane;

6) 	szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające             z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi (ochrona doliny rzecznej        i  strefy ochronne od  urządzeń infrastruktury technicznej);

7) 	zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

§ 5.

#### Na obszarze objętym planem wyznacza się tereny o różnym przeznaczeniu, oznaczone symbolami liczbowo-literowymi, w których liczba ma znaczenie porządkowe, a litery  oznaczają następujące funkcje terenów:

Z 	- tereny zieleni,

ZL 	- tereny zieleni leśnej,

MR 	- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o powierzchni  ponad 2000 m2,

MN 	- tereny zabudowy mieszkaniowej,

MU 	- tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej (z przewagą funkcji mieszkalnej),

UM    	- tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej (z przewagą funkcji usługowej),

NO 	- tereny przepompowni ścieków,

EE 	- tereny urządzeń elektroenergetycznych.

### ROZDZIAŁ  II

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

§ 6

Na całym obszarze objętym planem ustala się zakazy:

- realizowania inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko                         w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska; zakaz nie dotyczy istniejących linii energetycznych 110 kV oraz terenu 7MU;

- wytwarzania odpadów niebezpiecznych, w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach; zakaz nie dotyczy terenu 7MU;

3) prowadzenia działalności usługowo – produkcyjnej oraz lokalizowania obiektów                i urządzeń służących tej działalności - mogących powodować przekroczenia norm  dopuszczalnych stężeń dla emitowanych zanieczyszczeń do powietrza  atmosferycznego poza granice działek w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska;

- 4) lokalizowania na terenach przeznaczonych do zabudowy i nie wyposażonych                   w podstawową sieć infrastruktury, nowych obiektów budowlanych, przed  wykonaniem tej infrastruktury - wodociąg i energia elektryczna;

- 5) wprowadzania nie oczyszczonych ścieków z obiektów usługowo – produkcyjnych do  wód powierzchniowych oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów  ściekowych;

- 6)  lokalizowania obiektów z paleniskami na paliwa stałe;

- 7) 	lokalizowania obiektów powodujących emisję zanieczyszczeń do powietrza                      o charakterze odorowym i wytwarzających agresywne ścieki technologiczne;

- 8) 	przekroczenia w poszczególnych terenach dopuszczalnego poziomu hałasu                       w  rozumieniu przepisów o ochronie środowiska.

§ 7.

Na całym obszarze objętym planem ustala się obowiązek zachowania walorów środowiska przyrodniczego. Obowiązuje zakaz zasypywania akwenów, wycinania wartościowych drzew - z wyjątkiem uzasadnionych przypadków bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa, po uzyskaniu zezwolenia właściwego wydziału ochrony środowiska.

Obowiązuje zakaz robót ziemnych w promieniu 6 m od pni dębów pomników przyrody  zaznaczonych na rysunku planu.

§ 8.

Na  całym  obszarze  na  terenach  przeznaczonych  pod  zabudowę  ustala  się  następujące  zasady  podziału  terenów  na  działki  budowlane:

- możliwość  łączenia  istniejących  działek;

- możliwość  podziału  działek  istniejących  oraz  powstałych  w  wyniku  połączenia;

- powierzchnia  działek  budowlanych  powstałych w  wyniku  podziałów  nie  może  być  mniejsza  niż  określona  w  ustaleniach planu dla poszczególnych  terenów;

- możliwość przyłączenia do działek istniejących części działek sąsiednich pod warunkiem, że powierzchnia pomniejszanych działek nie będzie mniejsza niż określona w ustaleniach planu dla poszczególnych terenów.

( 9.

W  zakresie obronności dla całego obszaru objętego planem ustala się:

- lokalizację studni publicznej jako źródła wody w sytuacji zagrożenia na terenach zieleni;

- w projektowanych budynkach usługowych i mieszkalnych wielorodzinnych  wykonywanie w piwnicach wzmocnionych pomieszczeń dla ewentualnej ochrony  mieszkańców;

- zapewnienie łączności alarmowej poprzez rozbudowę lokalnej sieci kablowej łączności przewodowej;

- możliwość lokalizacji doraźnych budowli ochronnych na terenach zieleni.

### ROZDZIAŁ  III

PRZEZNACZENIE  POSZCZEGÓLNYCH   TERENÓW

ORAZ  WARUNKI  ICH  ZABUDOWY  I  ZAGOSPODAROWANIA

§ 10.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 Z ustala się:

- przeznaczenie jako terenu zieleni, z ciągiem pieszym wzdłuż rzeki Aniołówki;

- ochronę cieku rzeki Aniołówki oraz stawów;

- ochronę  zieleni  łęgowej  oraz  grup  zieleni  wysokiej;

- zakaz  lokalizacji  nowej  zabudowy;

- możliwość  lokalizacji  doraźnych  budowli  ochronnych  dla  ewakuacji  mieszkańców  w  sytuacji  zagrożenia;

- lokalizację studni publicznej jako źródła wody w sytuacji zagrożenia;

- adaptację  linii  napowietrznych  110 kV  i 15 kV;

- lokalizację  projektowanego  kanału  sanitarnego  ciśnieniowego;

- zakaz  podziału  terenu  na  działki  budowlane;

- zakaz wprowadzania ogrodzeń w odległości mniejszej niż 5 m od korony skarpy rzeki  Aniołówki oraz nakaz rozbiórki ogrodzeń zlokalizowanych bliżej i przedzielających  rzekę.

§ 11.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2 MN ustala się:

- zachowanie istniejącej funkcji mieszkaniowej;

- możliwość prowadzenia działalności usługowej wyłącznie w lokalach      wbudowanych w budynki mieszkaniowe, z zapewnieniem niezbędnej ilości miejsc parkingowych  w  obrębie  lokalizacji inwestycji;

- możliwość  adaptacji  zabudowy z zachowaniem następujących warunków:

- intensywność zabudowy do 0,3,

- wysokość budynków do dwóch kondygnacji, w tym użytkowe poddasze,

- nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu: przednia 5 m, a tylna 20 m od linii rozgraniczającej ul. Konopnej, wschodnia i zachodnia 8 m od granic terenu;

- zakaz  lokalizacji  nowych  budynków;

- zakaz lokalizacji ogrodzeń od strony rzeki w odległości mniejszej niż 5 m od korony  skarpy;

- zakaz utrwalania zabudowy zlokalizowanej poza nieprzekraczalnymi liniami          zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

7)   powierzchnię działek budowlanych powstałych w wyniku podziałów nie mniejszą niż  1500 m2 ;

8) obowiązek zachowania minimum 40 % powierzchni działki budowlanej jako        powierzchni aktywnej przyrodniczo.

§ 12.

Dla terenu oznaczonego na rysunku  planu symbolem 3 MN ustala się:

- zachowanie istniejącej funkcji mieszkaniowej;

- możliwość prowadzenia działalności usługowej wyłącznie w lokalach wbudowanych w budynki mieszkaniowe, z zapewnieniem niezbędnej ilości miejsc parkingowych          w obrębie lokalizacji inwestycji;

- możliwość adaptacji zabudowy z zachowaniem następujących warunków:

a) intensywność zabudowy do 0,3,

b) wysokość budynków do dwóch kondygnacji, w tym użytkowe poddasze,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu: 5 m od linii        rozgraniczającej ul. Warzywnej i 6-8 m od zachodniej granicy terenu;

- zakaz  lokalizacji  nowych  budynków;

- powierzchnię działek budowlanych powstałych w wyniku podziałów nie mniejszą   niż 1500 m2 ;

- obowiązek zachowania minimum 40 % powierzchni działki budowlanej jako         powierzchni aktywnej przyrodniczo.

§ 13.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4 MR ustala się:

- przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową (jednorodzinną  i  wielorodzinną);

- możliwość prowadzenia działalności usługowej wyłącznie w lokalach wbudowanych             w budynki mieszkaniowe, z zapewnieniem niezbędnej ilości miejsc parkingowych              w obrębie lokalizacji inwestycji;

- ochronę parku podworskiego obejmującego aleję i drzewa klasyfikowanego jako pomnik  przyrody;

- możliwość lokalizacji budynków mieszkaniowych oraz adaptacji zabudowy                         z zachowaniem następujących warunków:

a) intensywność zabudowy do 0,4,

- b) wysokość budynków do trzech kondygnacji, w tym użytkowe poddasze,

- c)	nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu: 5 m od linii rozgraniczającej ul. Warzywnej, 6 m od linii rozgraniczającej ulic Kujawskiej                        i Spadkowej, 20 m od osi istniejących napowietrznych linii energetycznych 110 kV,           5 m od osi projektowanego kanału deszczowego, 10 m od linii rozgraniczającej terenu  przepompowni 42 NO oraz tylna linia zabudowy wyznaczona w odległości 50 m od osi        ul. Kujawskiej dla ochrony walorów przyrodniczych doliny rzeki Aniołówki;

- garaże wyłącznie wbudowane w piwnice lub partery budynków mieszkaniowych;

- zakaz utrwalania zabudowy zlokalizowanej poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

- adaptację linii napowietrznych 110 kV  i  15 kV;

- lokalizację  projektowanych  kanałów  sanitarnych, kanału  deszczowego  i  wodociągu;

- powierzchnię działek budowlanych powstałych w wyniku podziałów nie mniejszą niż  1500 m2   i  szerokość frontu nie mniejszą niż 20 m;

- obowiązek zachowania minimum 40 % powierzchni działki  budowlanej jako powierzchni aktywnej przyrodniczo.

§ 14.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem  5 ZL ustala się:

- zachowanie istniejącej funkcji – zieleni leśnej;

- ochronę i pielęgnację zieleni;

- zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy;

- możliwość  lokalizacji  doraźnych  budowli  ochronnych dla  ewakuacji  mieszkańców         w  sytuacji  zagrożenia;

- zakaz  podziału terenu  na  działki  budowlane.

§ 15.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem  6MR ustala się:

- przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na działkach o powierzchni nie mniejszej niż 2000 m2;

- możliwość lokalizacji budynków mieszkaniowych oraz adaptacji zabudowy                            z zachowaniem następujących warunków:

a)   intensywność zabudowy do 0,4,

b)   wysokość budynków do trzech kondygnacji, w tym użytkowe poddasze,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu: 5 m od linii rozgraniczających ulic;

- garaże wyłącznie wbudowane  w  piwnice  lub  partery  budynków  mieszkaniowych;

- powierzchnię  działek  budowlanych   powstałych  w  wyniku  podziałów  nie  mniejszą  niż  2000 m2;

- obowiązek zachowania minimum 60 %  powierzchni  działki  budowlanej  jako powierzchni aktywnej przyrodniczo.

§ 16.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu  symbolem 7 MU ustala się:

- zachowanie istniejącej funkcji mieszkaniowej i usługowej (usługi rzemieślnicze);

- możliwość  adaptacji  zabudowy oraz lokalizacji  nowych  budynków z zachowaniem następujących warunków:

a)  intensywność zabudowy  do 0,8 ,

b)  wysokość budynków do trzech kondygnacji , w tym użytkowe poddasze,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu: 5 m od linii rozgraniczających ulic i 6 m od osi istniejącej napowietrznej linii energetycznej             15 kV  i  6 m od osi istniejącego kanału  sanitarnego;

- zakaz lokalizacji budynków usługowych od strony ulicy Zagonowej z wyjątkiem działek   60/5 i 60/6, położonych u zbiegu ulic Zagonowej i Bruzdowej, pod warunkiem obsługi  komunikacyjnej obiektów usługowych (wjazdy i parkingi) wyłącznie od strony ulicy  Bruzdowej oraz zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc parkingowych w obrębie  własnej nieruchomości;

- adaptację  linii  napowietrznej  15 kV  i  kanału  deszczowego;

- zakaz  podziałów  istniejących  nieruchomości;

- obowiązek zachowania minimum 20 % powierzchni działki budowlanej jako powierzchni aktywnej przyrodniczo.

§ 17.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami  8 MN, 9 MN, 10 MN i 11MN ustala się:

- zachowanie istniejącej funkcji mieszkaniowej;

- możliwość prowadzenia  działalności  usługowej wyłącznie w  lokalach wbudowanych         w budynki mieszkaniowe z zapewnieniem niezbędnej ilości miejsc parkingowych               w obrębie lokalizacji inwestycji;

- możliwość lokalizacji budynków mieszkaniowych oraz adaptacji zabudowy                              z zachowaniem następujących warunków:

a)  intensywność zabudowy do 0,6,

b)  wysokość budynków do trzech kondygnacji, w tym użytkowe poddasze,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu: 5 m od linii rozgraniczających ulic;

- możliwość lokalizacji budynków garażowych wyłącznie parterowych i o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 20 m2;

- powierzchnię  działek  budowlanych   powstałych  w  wyniku  podziałów  nie  mniejszą  niż  500 m2;

- obowiązek zachowania minimum 40 % powierzchni działki budowlanej jako powierzchni aktywnej przyrodniczo.

§ 18.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 12 MN, 19 MN i 31 MN ustala się:

- przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową (jednorodzinną  i  wielorodzinną);

- możliwość prowadzenia działalności usługowej wyłącznie w lokalach wbudowanych            w budynki mieszkaniowe, z zapewnieniem niezbędnej ilości miejsc parkingowych               w obrębie lokalizacji inwestycji;

- możliwość lokalizacji nowych budynków mieszkaniowych oraz adaptacji zabudowy             z zachowaniem następujących warunków:

- intensywność zabudowy do 0,4,

- wysokość budynków do trzech kondygnacji, w tym użytkowe poddasze,

- nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu: 5 m od linii rozgraniczających ulic, 20 m od osi istniejących napowietrznych linii energetycznych 110 kV, 5 m od linii rozgraniczających terenu zielonego;

- garaże wyłącznie wbudowane  w  piwnice  lub  partery  budynków  mieszkaniowych;

- możliwość  wprowadzania  ulic  wewnętrznych;

- adaptację  linii  napowietrznych  110 kV;

- powierzchnię działek budowlanych powstałych w wyniku podziałów nie mniejszą niż  500 m2;

- obowiązek zachowania minimum 40 % powierzchni działki budowlanej jako powierzchni  aktywnej przyrodniczo.

§ 19.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami 13 MU ustala się:

- przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową (jednorodzinną i wielorodzinną) i usługową;

- możliwość lokalizacji nowych budynków mieszkaniowych i usługowych oraz adaptacji  zabudowy z zachowaniem następujących warunków:

- intensywność zabudowy do 0,4,

- wysokość budynków do trzech kondygnacji, w tym użytkowe poddasze,

- nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 5 m od linii rozgraniczających ulic;

- garaże wyłącznie wbudowane  w  piwnice  lub  partery  budynków  mieszkaniowych;

- powierzchnię  działek  budowlanych   powstałych  w  wyniku  podziałów  nie  mniejszą  niż  1000 m2;

- obowiązek zachowania minimum 40 % powierzchni działki budowlanej  jako powierzchni  aktywnej przyrodniczo.

§ 20.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami  14 MN i 15 MN ustala się:

- zachowanie istniejącej funkcji mieszkaniowej;

- możliwość prowadzenia działalności usługowej wyłącznie w lokalach wbudowanych              w budynki mieszkaniowe z zapewnieniem niezbędnej ilości miejsc parkingowych                w obrębie lokalizacji inwestycji;

- możliwość lokalizacji nowych budynków mieszkaniowych oraz adaptacji zabudowy           z zachowaniem następujących warunków:

- a)   intensywność zabudowy do 0,6,

- wysokość budynków do trzech kondygnacji, w tym użytkowe poddasze,

- nieprzekraczalne linie zabudowy  zgodne z rysunkiem planu: 5 m od linii rozgraniczających ulic, 6 m od osi istniejących napowietrznych linii energetycznych 15 kV i 6 m od osi istniejącego kanału sanitarnego;

- możliwość lokalizacji budynków garażowych  wyłącznie parterowych i o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 20 m2 ;

- adaptację linii napowietrznej 15 kV, stacji słupowej 11407 i kanału deszczowego;

- powierzchnię działek budowlanych powstałych w wyniku podziałów nie mniejszą niż  1000 m2;

- obowiązek zachowania minimum 40 % powierzchni działki budowlanej jako powierzchni  aktywnej przyrodniczo.

§ 21.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 16 MN i  23 MN ustala się:

- zachowanie istniejącej funkcji mieszkaniowej (zabudowa jednorodzinna szeregowa);

- możliwość prowadzenia działalności usługowej wyłącznie w lokalach wbudowanych              w budynki mieszkaniowe z zapewnieniem niezbędnej ilości miejsc parkingowych               w obrębie lokalizacji inwestycji;

- możliwość  adaptacji  zabudowy  z zachowaniem  następujących warunków:

a) wysokość budynków do trzech kondygnacji, w tym użytkowe poddasze,

b) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu;

- zakaz lokalizacji  nowych budynków;

- powierzchnię działek budowlanych powstałych w wyniku podziałów nie mniejszą niż  500 m2;

- obowiązek zachowania minimum 40 % powierzchni działki budowlanej jako powierzchni aktywnej przyrodniczo.

§ 22.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 17 MN ustala się:

- zachowanie istniejącej funkcji mieszkaniowej;

- możliwość prowadzenia działalności usługowej wyłącznie w lokalach  wbudowanych           w budynki mieszkaniowe z zapewnieniem niezbędnej ilości miejsc parkingowych                   w obrębie lokalizacji inwestycji;

- możliwość lokalizacji nowych budynków mieszkaniowych oraz adaptacji zabudowy                z zachowaniem następujących warunków:

a)   intensywność zabudowy do 0,6,

b)   wysokość budynków do trzech kondygnacji, w tym użytkowe poddasze,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu: 5 m od linii  rozgraniczających ulic, 5 m od linii rozgraniczających terenu zielonego, 6 m od  osi  istniejącej napowietrznej  linii energetycznej 15 kV;

- możliwość lokalizacji budynków garażowych wyłącznie parterowych i o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 20 m2;

- powierzchnię działek budowlanych powstałych w wyniku podziałów nie mniejszą niż  1000 m2;

- obowiązek zachowania minimum 40 % powierzchni działki budowlanej jako powierzchni aktywnej przyrodniczo.

§ 23.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 18 MN ustala się:

- zachowanie istniejącej funkcji mieszkaniowej;

- możliwość prowadzenia działalności usługowej wyłącznie w  lokalach wbudowanych                     w budynki mieszkaniowe z zapewnieniem niezbędnej ilości miejsc parkingowych                w obrębie lokalizacji inwestycji;

- możliwość lokalizacji nowych budynków mieszkaniowych oraz adaptacji zabudowy            z zachowaniem następujących warunków:

- intensywność zabudowy do 0,6,

- wysokość budynków do trzech kondygnacji, w tym użytkowe poddasze,

- nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

- możliwość lokalizacji budynków garażowych wyłącznie parterowych i o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 20 m2;

5)  zakaz  podziałów  istniejących  nieruchomości;

- 6)  obowiązek zachowania minimum 40 % powierzchni działki budowlanej jako powierzchni aktywnej przyrodniczo.

§ 24.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 20 MU ustala się:

- przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową (jednorodzinną i wielorodzinną) i usługową;

- możliwość lokalizacji budynków mieszkaniowych i usługowych z zachowaniem następujących warunków:

- intensywność zabudowy do 0,4,

- wysokość budynków do trzech kondygnacji, w tym  użytkowe poddasze,

- nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu: 5 m od linii rozgraniczających ulic, 20 m od osi istniejącej napowietrznej linii energetycznej 110 kV i 5 m od osi projektowanego kanału deszczowego;

- garaże wyłącznie wbudowane  w  piwnice  lub  w  partery  budynków  mieszkaniowych;

- adaptację  linii  napowietrznej  110 kV;

- lokalizację  projektowanego  wodociągu;

- powierzchnię działek budowlanych powstałych w wyniku podziałów nie mniejszą niż  1500 m2;

- obowiązek zachowania minimum 40 % powierzchni działki  budowlanej jako powierzchni aktywnej przyrodniczo.

§ 25.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 21 UM ustala się:

- zachowanie istniejącej funkcji usługowej i mieszkaniowej;

- możliwość lokalizacji nowych budynków służących prowadzeniu działalności usługowo-produkcyjnej i mieszkaniowych oraz adaptacji zabudowy usługowej i mieszkaniowej              z zachowaniem następujących warunków:

a) intensywność zabudowy do 0,6,

b) wysokość budynków do trzech kondygnacji, w tym użytkowe poddasze,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu: 5 m od linii  rozgraniczających ulic, 20 m od osi istniejącej napowietrznej linii energetycznej          110 kV, 6 m od osi istniejącej napowietrznej linii energetycznej 15 kV i 5 m od osi projektowanego kanału deszczowego;

- powierzchnię działek budowlanych powstałych w wyniku podziałów  nie mniejszą niż  1000 m2;

- adaptację linii napowietrznych 110 kV i 15 kV, stacji słupowej, rozdzielni 15/0.4 kV, ciepłociągu i wodociągu;

- lokalizację dwóch odcinków projektowanego wodociągu dla zapewnienia spięcia  rozgałęzień sieci wodociągowej: pod ulicą Ratajską przez wygrodzony teren Urzędu  Skarbowego oraz w strefie ochronnej wzdłuż istniejącej napowietrznej linii wysokiego  napięcia 110 kV (przez działkę 129/1);

- lokalizację  projektowanych  kanałów sanitarnego  i  deszczowego;

- obowiązek zachowania minimum 20 % powierzchni działki budowlanej jako powierzchni aktywnej przyrodniczo.

§ 26.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 22 Z, 24 Z, 25 Z i 26 Z ustala się:

- przeznaczenie jako tereny zieleni ogólnodostępnej urządzonej z ciągiem pieszym wzdłuż istniejącego rowu odwadniającego;

- adaptację  kolektora kanalizacji deszczowej istniejącego w terenie 22 Z i 24 Z;

- adaptację istniejącej w terenie 22 Z słupowej stacji transformatorowej 785;

- zakaz podziału terenu na działki budowlane;

- zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy.

§ 27.

Dla terenu oznaczonego na rysunku  planu symbolami 27 MU ustala się:

- przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową (jednorodzinną i wielorodzinną) i usługową;

- możliwość lokalizacji nowych budynków mieszkaniowych i usługowych oraz adaptacji  zabudowy  z zachowaniem następujących warunków:

- intensywność zabudowy do 0,6,

- wysokość budynków do trzech kondygnacji, w tym użytkowe poddasze,

- nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 5 m od linii   rozgraniczających ulic;

- garaże wyłącznie wbudowane  w  piwnice  lub  partery  budynków  mieszkaniowych;

- możliwość  wprowadzania  ulic  wewnętrznych;

- powierzchnię działek budowlanych powstałych w wyniku podziałów nie mniejszą niż  1000 m2;

- obowiązek zachowania minimum 40 % powierzchni działki budowlanej jako powierzchni  aktywnej przyrodniczo.

§ 28.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami  28 MN ustala się:

- zachowanie istniejącej funkcji mieszkaniowej (zabudowa jednorodzinna szeregowa);

- możliwość prowadzenia działalności usługowej wyłącznie w lokalach wbudowanych         w budynki mieszkaniowe z zapewnieniem niezbędnej ilości miejsc parkingowych              w obrębie lokalizacji inwestycji;

- możliwość adaptacji zabudowy z zachowaniem następujących warunków:

a)  wysokość budynków do trzech kondygnacji, w tym użytkowe poddasze,

b)  nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu;

- zakaz lokalizacji  nowych budynków;

- powierzchnię działek budowlanych powstałych w wyniku podziałów nie mniejszą niż  500 m2;

- zachowanie istniejącego rowu otwartego i utrzymanie istniejących stosunków wodnych;

- obowiązek zachowania minimum 40 % powierzchni działki budowlanej jako powierzchni aktywnej przyrodniczo.

§ 29.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 29 MN i 30 MN ustala się:

- zachowanie istniejącej funkcji mieszkaniowej;

- możliwość prowadzenia działalności usługowej wyłącznie w lokalach wbudowanych            w budynki mieszkaniowe z zapewnieniem niezbędnej ilości miejsc parkingowych                w obrębie lokalizacji inwestycji;

- możliwość lokalizacji nowych budynków mieszkaniowych jednorodzinnych                      i  wielorodzinnych  oraz  adaptacji  zabudowy  z  zachowaniem  następujących warunków:

- a)  intensywność zabudowy do 0,6,

- wysokość do trzech kondygnacji, w tym użytkowe poddasze,

- nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu: 5 m od linii rozgraniczających ulic i 5 m od linii rozgraniczających terenu zielonego;

- możliwość lokalizacji budynków garażowych wyłącznie parterowych i o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 20 m2;

- powierzchnię działek budowlanych powstałych w wyniku podziałów nie mniejszą niż  1000 m2;

- obowiązek zachowania minimum 40 % powierzchni działki budowlanej jako powierzchni aktywnej przyrodniczo.

§ 30.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 32 MN ustala się:

- zachowanie istniejącej funkcji mieszkaniowej;

- możliwość lokalizacji nowych budynków mieszkaniowych jednorodzinnych                          i wielorodzinnych oraz usługowych i adaptacji zabudowy z zachowaniem następujących warunków:

a)  intensywność zabudowy do 0,6,

b)  wysokość budynków do trzech kondygnacji, w tym użytkowe poddasze,

- c)	nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu: 10 m od linii         rozgraniczającej ul. Aleksandrowskiej i 5 m od linii rozgraniczających pozostałych ulic;

- obowiązek zapewnienia niezbędnej ilości miejsc parkingowych w obrębie lokalizacji inwestycji;

- garaże wyłącznie wbudowane w piwnice lub partery budynków mieszkaniowych                    i usługowych;

- adaptację kabla energetycznego 15 kV  i  wodociągu Ø 200 mm;

- powierzchnię działek budowlanych powstałych w wyniku podziałów nie mniejszą niż  1000 m2;

- obowiązek zachowania minimum 40 % powierzchni działki budowlanej jako powierzchni  aktywnej przyrodniczo;

- obsługę komunikacyjną wyłącznie od ulic 1KL, 2KL, 9KD; zakaz obsługi od ulicy Aleksandrowskiej.

§ 31.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 33 MN, 34 MN i 35 MN ustala się:

- zachowanie istniejącej funkcji mieszkaniowej;

- możliwość prowadzenia działalności usługowej wyłącznie w lokalach wbudowanych           w budynki mieszkaniowe z zapewnieniem niezbędnej ilości miejsc parkingowych               w obrębie lokalizacji inwestycji;

- możliwość lokalizacji nowych budynków mieszkaniowych jednorodzinnych                            i wielorodzinnych oraz modernizacji i rozbudowy budynków istniejących  z zachowaniem następujących warunków:

- intensywność zabudowy do 0,6,

- wysokość budynków do trzech kondygnacji, w tym użytkowe poddasze,

- nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu: 10 m od linii  rozgraniczającej ul. Aleksandrowskiej i 5 m od linii rozgraniczających ulic  lokalnych;

- garaże wyłącznie wbudowane w piwnice lub partery budynków  mieszkaniowych;

- adaptację kabla energetycznego 15 kV  i  wodociągu Ø 200 mm w terenach 33 MN                i  35 MN;

- powierzchnię działek budowlanych powstałych  w  wyniku podziałów nie mniejszą niż  500 m2;

- obowiązek zachowania minimum 40 % powierzchni działki budowlanej jako powierzchni aktywnej przyrodniczo;

- obsługę komunikacyjną wyłącznie od ulic 2KL, 9KL i ulicy lokalnej projektowanej jako  równoległa do ul. Aleksandrowskiej w jej liniach rozgraniczających; zakaz obsługi od                 ul. Aleksandrowskiej.

§ 32.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 36 UM ustala się:

- zachowanie istniejącej funkcji usługowej i mieszkaniowej;

- możliwość lokalizacji nowych budynków usługowych i mieszkaniowych oraz adaptacji  zabudowy  z zachowaniem następujących warunków:

- intensywność zabudowy do 0,4,

b)  wysokość budynków do trzech kondygnacji, w tym użytkowe poddasze,

c) 	nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu: 10 m od  linii      rozgraniczającej ul. Aleksandrowskiej, 5 m od linii rozgraniczającej ulic lokalnych,          20 m od osi istniejącej napowietrznej linii energetycznej 110 kV;

- obowiązek zapewnienia niezbędnej ilości miejsc parkingowych w obrębie lokalizacji inwestycji;

- garaże wyłącznie wbudowane w piwnice lub partery budynków usługowych                          i mieszkaniowych;

- adaptację kabla energetycznego 15 kV, linii napowietrznej 110 kV  i  wodociągu                 Ø 200 mm;

- powierzchnię działek budowlanych powstałych w wyniku podziałów nie mniejszą niż  1000 m2;

- obowiązek zachowania minimum 60 % powierzchni działki budowlanej jako powierzchni aktywnej przyrodniczo;

- obowiązek ochrony dębów – pomników przyrody, zaznaczonych na rysunku planu.

§ 33.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 37 EE, 38 EE, 39 EE, 40 EE i 41 EE ustala się  przeznaczenie  na  lokalizację stacji transformatorowych.

§ 34.

Dla terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem 42 NO ustala się przeznaczenie na  lokalizację przepompowni ścieków wraz z drogą dojazdową od ul. Kujawskiej.

### ROZDZIAŁ  IV

##### USTALENIA DLA TERENÓW UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO

§ 35.

1. Wyznacza się tereny dróg publicznych z podziałem na klasy funkcjonalno techniczne, oznaczone następującymi symbolami:

KL – ulice lokalne istniejące,

KD – ulice dojazdowe istniejące i projektowane,

KP – ciągi piesze.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:

- 1) jako przeznaczenie podstawowe: ulice (jezdnie i chodniki) i ciągi piesze;

- 2) jako przeznaczenie uzupełniające:

- urządzenia infrastruktury technicznej,

- zieleń.

3. Dla poszczególnych klas ulic ustala się następujące szerokości pasów ulicznych w liniach rozgraniczających i przekroje poprzeczne ulic:

- dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KL 1/2 (ulica lokalna – Chochoła) – szerokość w liniach rozgraniczających 12.0 – 15.0 m, jezdnia jednoprzestrzenna 1x2 pasy ruchu;

- dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KL 1/2 (ulica lokalna – Kompostowa) – szerokość w liniach rozgraniczających 13.5 - 20.0 m, jezdnia jednoprzestrzenna 1x2 pasy ruchu;

- dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KL 1/2 (ulica lokalna – Morgowa) – szerokość w liniach rozgraniczających 15.0 - 19.0 m, jezdnia jednoprzestrzenna 1x2 pasy ruchu;

- dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KL 1/2 (ulica lokalna – Lechicka) – szerokość w liniach rozgraniczających 12.0 - 15.0 m, jezdnia jednoprzestrzenna 1x2 pasy ruchu;

- dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KL 1/2 (ulica lokalna – Kujawska) - szerokość w liniach rozgraniczających 12.0 m, jezdnia jednoprzestrzenna 1x2 pasy ruchu;

- dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KL 1/2 (ulica lokalna – Spadkowa) – szerokość w liniach rozgraniczających 12.0 m, jezdnia jednoprzestrzenna 1x2 pasy ruchu;

- dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 7KL 1/2 (ulica lokalna – Konopna) – szerokość w liniach rozgraniczających 12.0 - 12.5 m, jezdnia jednoprzestrzenna 1x2 pasy ruchu;

- dla ulic oznaczonych na rysunku planu symbolem 8KD 1/2 (ulice dojazdowe – Zagonowa, Glebowa, Kłosowa, Uprawna, Hektarowa) – szerokość w liniach rozgraniczających       11.0 - 12.0 m, jezdnie jednoprzestrzenne 1x2 pasy ruchu;

- dla ulic oznaczonych na rysunku planu symbolem 9KD 1/2 (ulice dojazdowe – Uprawna, Hektarowa, Rodła, Lechicka na odcinku od Kompostowej do Aleksandrowskiej) – szerokość w liniach rozgraniczających 10.0 - 12.5 m, jezdnie jednoprzestrzenne 1x2 pasy ruchu bez możliwości skrzyżowań z ulicą Aleksandrowską, dla zapewnienia prawidłowej  obsługi komunikacyjnej wprowadza się ulicę lokalną zbiorczą (w pasie ulicznym wzdłuż  ulicy Aleksandrowskiej) spinającą ulice Uprawną, Hektarową, Rodła  i  Lechicką oraz  sięgacz do posesji Domu Dziecka Nr 2 przy ul. Aleksandrowskiej;

- dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 10KD 1/2 (ulica dojazdowa – Kłosowa) – szerokość w liniach rozgraniczających 10.0 m, jezdnia jednoprzestrzenna 1x2 pasy ruchu;

- dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 11KD 1/2 (ulica dojazdowa – Ratajska) – szerokość w liniach rozgraniczających 12.0 m, jezdnia jednoprzestrzenna 1x2 pasy ruchu;

- dla ulic oznaczonych na rysunku planu symbolem 12KD 1/2 (ulice dojazdowe zakończone placem do zawracania – Bruzdowa, Nasienna, istniejąca bez nazwy oraz  Morgowa wraz z projektowanym jej przedłużeniem w kierunku północnym) – szerokość w liniach rozgraniczających 12.0 - 12.5 m, jezdnie jednoprzestrzenne 1x2 pasy ruchu;

- dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 13KD 1/1 (ulica dojazdowa – przedłużenie ul. Warzywnej) – szerokość w liniach rozgraniczających 8.0 - 10.0 m, jezdnia jednoprzestrzenna 1x1 pas ruchu;

- dla ciągu pieszego oznaczonego na rysunku planu symbolem 14KP – szerokość w liniach rozgraniczających 5.0 - 10.0 m.

§ 36.

1. Dopuszcza się zmniejszenie pasów ulicznych w liniach rozgraniczających w obrębie terenów zabudowanych, jeżeli spełnione zastaną obydwa poniższe warunki:

- uzasadnia to istniejący stan zagospodarowania,

- istnieje możliwość spełnienia wymogów, określonych w obowiązujących przepisach oraz realizacji wszystkich planowanych ciągów urządzeń infrastruktury technicznej          i chodników dla pieszych.

2. Ogrodzenia działek budowlanych i innych nieruchomości nie mogą przekraczać     wyznaczonych linii rozgraniczających ulic.

### ROZDZIAŁ  V

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 37.

- W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

- zaopatrzenie odbiorców w wodę z miejskiej sieci wodociągowej, w oparciu                   o wodociągi istniejące w terenie i poprzez rozbudowę sieci;

- ochronę przeciwpożarową obiektów budowlanych poprzez hydranty p.poż.  zewnętrzne, rozmieszczane na sieci wodociągowej co 100 m, na końcówkach sieci, na skrzyżowaniach ulic, między zasuwami, zgodnie z obowiązującymi w tym  zakresie przepisami;

- budowę przewodów wodociągowych w liniach rozgraniczających ulic za zgodą i na  warunkach zarządców ulic oraz w terenach 4 MR, 20 MU i 21 UM, pod warunkiem  zapewnienia służebności terenu.

- W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych ustala się:

- odprowadzanie ścieków sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej, w oparciu          o istniejący kolektor sanitarny V JP. 1750/1000 mm w ul. Szczecińskiej, poprzez projektowaną przepompownię ścieków i kanał tłoczny w ul. Konopnej;

- budowę osiedlowej przepompowni ścieków w granicach działki Nr 52/2 przy          ul. Kujawskiej, zgodnie z rysunkiem planu;

- budowę kanałów sanitarnych w liniach rozgraniczających ulic i ciągu pieszego       14 KP za zgodą i na warunkach zarządców ulic oraz na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 Z, 4 MR i 21 UM;

- do czasu wybudowania miejskiej kanalizacji sanitarnej i deszczowej dopuszcza się  przejściowo:

- na terenach zabudowy mieszkaniowej MN kanalizację sanitarną indywidualną -  podłączenie do szczelnych zbiorników bezodpływowych,

b) na terenach zabudowy mieszkaniowej z usługami MU kanalizację sanitarną  indywidualną – podłączenie do szczelnych zbiorników bezodpływowych                z  uprzednim podczyszczeniem ścieków technologicznych do parametrów  określonych odrębnymi przepisami odbiorców tych ścieków.

- W zakresie odprowadzania ścieków deszczowych ustala się:

- odprowadzanie wód opadowych poprzez miejską sieć kanalizacji deszczowej;

- obowiązek oczyszczania wód opadowych w separatorach wybudowanych na       wylotach projektowanych kanałów deszczowych do rzeki Aniołówki;

- obowiązek podczyszczania ścieków deszczowych z obiektów uciążliwych przed ich wprowadzeniem do kanałów miejskich w separatorach wybudowanych na instalacjach wewnętrznych;

- budowę miejskich kanałów deszczowych w liniach rozgraniczających ulic za zgodą  i na warunkach zarządców ulic;

- budowę kanałów poza liniami rozgraniczającymi ulic, w terenach 4 MR i 21 UM.

- W zakresie zasilania w energię elektryczną ustala się:

- zasilanie odbiorców z istniejącej i projektowanej sieci napowietrznej i kablowej       15 kV, prowadzonej w liniach rozgraniczających ulic, za zgodą i na warunkach  zarządców ulic;

- lokalizowanie stacji trafo poza liniami rozgraniczającymi ulic na terenach      oznaczonych zgodnie z ustaleniami rysunku planu;

- dla istniejących linii napowietrznych plan wyznacza strefy ochronne:

- a)   dla linii 110 kV - 40 m  (po 20 m od osi na stronę),

- dla linii 15 kV po 6 m od osi na stronę,

4) 	zasady zagospodarowania w strefach, o których mowa w pkt 3):

- a)   zakaz zabudowy mieszkaniowej i innej przeznaczonej na pobyt ludzi,

b) dopuszcza się lokalizację innych obiektów po uzyskaniu opinii Zakładu  Energetycznego.

- W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny ustala się:

1)  zaopatrzenie do celów grzewczych i socjalnych z istniejącej sieci niskiego ciśnienia;

2) rozbudowę sieci w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez gestora tych  urządzeń, w liniach rozgraniczających ulic za zgodą i na warunkach zarządców ulic;

3) zasady lokalizacji gazociągów w ulicach zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi  jakim winny odpowiadać sieci gazowe.

- W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

1) zaopatrzenie z lokalnych źródeł ciepła nieuciążliwych dla środowiska;

- 2) zakaz  stosowania paliw stałych;

3) możliwość zaopatrzenia z sieci miejskiej działek położonych w sąsiedztwie     ciepłociągu.

- W zakresie telekomunikacji ustala się:

1) zaopatrzenie w łącza telefoniczne z sieci projektowanej w liniach rozgraniczających ulic;

2) zapewnienie łączności alarmowej poprzez rozbudowę lokalnej sieci kablowej łączności  przewodowej.

- W zakresie usuwania odpadów stałych ustala się:

1) gromadzenie odpadów bytowych w miejscach wyznaczonych w granicach  poszczególnych posesji, z zastosowaniem zbiórki selektywnej i transportowanie   zgodnie z systemem oczyszczania przyjętym w gospodarce komunalnej gminy;

2) gromadzenie niebezpiecznych odpadów technologicznych w miejscach wyznaczonych  w granicach poszczególnych posesji i utylizacja w zakładach przetwórstwa lub  składowanie w miejscach wyznaczonych dla tego typu odpadów.

### ROZDZIAŁ  VI

# USTALENIA KOŃCOWE

§ 38.

Określa się następujące stawki procentowe wzrostu wartości nieruchomości służące pobraniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.):

- dla terenów oznaczonych symbolami:

1Z, 5ZL, 6MR, 7MU, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN (z wyjątkiem działek               o nr 125/25, 126, 127, 128, 130/1-3, 131, 133, 135 i 136/3), 13MU, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 20MU, 22Z, 23MN, 24Z, 25Z, 26Z, 28MN, 29MN, 30MN, 31MN (z wyjątkiem działki o nr 195/16), 27MU (z wyjątkiem działek o nr 153, 154, 155, 156/1, 156/2, 156/3, 158, 159, 160, 161/1, 161/2 ), 32MN, 33MN, 34MN, 35MN i 36 UM                                                                          - w  wysokości 0%;

2) dla terenów oznaczonych symbolami:

2MN, 3MN, 12MN (z wyjątkiem działek o nr 124/20-36, 125/17-24, 132 i 136/2), 19MN, 31MN (z wyjątkiem działek o nr 195/11-14), 27MU (z wyjątkiem działek             o nr 150/1, 150/4, 151, 152/1, 152/2, 152/5, 152/6 i 157)

- w  wysokości 15%;

- dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 4MR i 21UM

-  w  wysokości 20%.

§ 39.

W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego „Kochanówka” zatwierdzonego uchwałą Nr XV/85/87 Dzielnicowej Rady Narodowej Łódź-Bałuty z dnia          29 stycznia 1987 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 1987 r. Nr 14, poz. 16; l.p. 38 wykazu przepisów prawa miejscowego) oraz ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzonego uchwałą Nr LVII/491/93  Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 2 czerwca 1993 r. (Dziennik Urzędowy Województwa  Łódzkiego Nr 6, poz. 71).

§ 40.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Łodzi

Tadeusz Matusiak